## Slide 1: Osnove mrežne tehnologije
Uvod u računalne mreže
Mara Mustapić

## Slide 2: Osnovna podjela mreža
Prema veličini, odnosno fizičkoj rasprostranjenosti korisnika i uređaja:
Računalne mreže
LAN
WAN

## Slide 3: Osnovna podjela mreža
LAN (engl. Local Area Network)
  Uređaji povezani na (relativno) maloj fizičkoj udaljenosti
  Pruža servise za korisnike u zajedničkoj organizacijskoj strukturi
  PAN, SOHO, CAN, MAN
  Značajke: geografska ograničenost, tehnologija prijenosa (bazirane na broadcast načinu prijenosa, žičani prijenos, Ethernet), topologija mreže (mogući različiti tipovi mrežnih topologija)
WAN (engl. Wide Area Network)
  Mreža širokog područja koja spaja lokalne mreže koje su fizički na geografski udaljenim područjima

## Slide 4: Osnovna podjela mreža
Internet
  Globalna mreža širokog područja sastavljena od mnogo međusobno povezanih LAN i WAN mreža

## Slide 5: Osnovna podjela mreža
Internet
  Korisničko računalo (engl. Host) spojeno na internet kroz telekomunikacijsku mrežu preko pružatelja usluge pristupa internetu (engl. ISP – Internet Service Provider) uz pomoć modema
  POP (engl. Point of Presence) – točka razgraničenja korisnika i interneta
  Lokalni ISP povezan je s regionalnim ISP-ovima koji su povezani s centralnom brzom mrežom – okosnicom (engl. backbone ili Tier-1) – skup najvećih ISP-ova
  Pristupna točka (engl. IXP – Internet Exchange Point) – poveznice najvećih ISP-ova

## Slide 6
Točka – točka (engl. Point to Point)
  Komunikacija jedan na jedan, poruke se šalju samo između dva uređaja
  Internet
Dijeljena veza (engl. Shared link)
  zajednički komunikacijski kanal koji koriste svi korisnici
  LAN
Načini povezivanja uređaja u mreži

## Slide 7
Komutacija linija (engl. Circuit switching)
  klasična telefonija
  U slučaju potrebe za prijenosom podataka, na raspolaganju cijeli komunikacijski kanal
  za vrijeme razmjene informacija komunikacijski kanal je zauzet – ostali uređaji ne mogu prenositi podatke
  Prednost: kvaliteta i brzina
Komutacija paketa (engl. Packet switching)
  Komunikacijski kanal zauzet je samo za vrijeme slanja paketa
  Paketi čekaju u redu za slanje kroz kanal
  Prednost: slanje podataka bez posebnih rezervacija i provjera zauzetosti, bolje korištenje širine prijenosnog pojasa, jednostavnije, efikasnije i jeftinije komuniciranje
Načini prespajanja prometa u mreži

## Slide 8: Činitelji koji utječu na prijenos podataka
Brzina prijenosa (engl. Bandwith)
    Brzina kojom pojedini mrežni sustav ili medij može prenositi podatke (koliko bitova u sekundi)
Kašnjenje (engl. Latency)
    Vrijeme potrebno da poruka stigne od pošiljatelja do primatelja
    Kašnjenje zbog putovanja signala, obrade, čekanja na red
Gubitak paketa
    Kod velike opterećenosti i zagušenja mreže kada mrežni uređaj više ne može u memoriju primiti novi paket
    Što je izgubljenih paketa manje, mreža je pouzdanija

## Slide 9: Pitanja
Koja je osnovna podjela mreža ?
Objasni LAN mrežu ?
Objasni što su PAN, SOHO, CAN, MAN ?
Objasni WAN mrežu ?
Objasni pojam Interneta te opiši što je sve uključeno u spajanje na Internet ?
Pojasni pojmove ISP, POP i IXP ?
Nabroji i objasni načine povezivanja uređaja u mreži ?
Nabroji i objasni načine prespajanja prometa u mreži ?
Nabroji i objasni što utječe na prijenos podataka ?